## Slide 1: ROS教學
Message與service

## Slide 2: 目標
創建自定義的msg
  創建msg檔
使用service
  創建srv檔
  理解rosservice
  理解rossrv
撰寫service code
  Service-server
  Service-client

## Slide 3: msg複習(1/2)
在topic上跑的命令就叫做消息(message)
  消息的傳遞，是ros裡最重要的機制之一
消息(message)
  當今天一個nodeA要跟nodeB溝通，他們之間就有一個共通語言
    這個共通語言在ros中就叫做message(當使用topic溝通時)
    在程式中就是變數型態
      因為node是程式，程式間是靠變數溝通，而變數基本上一定有形態
話題(topic)
  當nodeA要把一個message丟給nodeB時
  將message發佈(publish)到topic上
  而nodeB只要訂閱(subscribe)該topic即可在nodeA發布消息後收到

## Slide 4: msg複習(2/2)
那message裡面包含了什麼?
  輸入rosmsg show [message_type]
    rosmsg show geometry_msgs/Twist
  geometry_msgs/Vector3 linear/angular
    另一個messag型態，裡面包含3個float64
    float64代表64bits的浮點數數字
    linear/angular 為變數名

## Slide 5: 創建自定義的msg(1/3)
Step1.創建.msg檔
  創建一個package或到現有的package中
  創建msg資料夾
  在msg資料夾中創建.msg檔並開始編輯
  msg是一個物件
Step2.讓ROS生成相關程式
  在package.xml中修改以下描述
turtle_cmd.msg

## Slide 6: 創建自定義的msg(2/3)
Step3.設定依賴、告訴catkin要編譯msg檔
  在CMakeList.txt中修改以下描述
移除註解

## Slide 7: 創建自定義的msg(3/3)
Stpe4.使用自己定義的msg
  include msg函式庫
    格式: #include <package_name/msg_name.h>
如何找到includ檔?
  在workspace的devel資料夾，裡面的include資料夾中可以找到
在cpp檔裡include自己的msg檔前，一定要先catkin_make才會產生他的.h檔

## Slide 8: service簡介(1/4)
在ros中，節點之間的通訊上大致可分為3種
  Topic(之前講過了)
  service(今天主題)
  Action(之後說明)
Topic運作模式
  發布(pub)與接收(sub)
  單向式
    問題:如果我希望收到response(變成雙向式)
    法1:在創建一個topic以及對應的publishe與subscriber
    法2:使用service回傳訊息

## Slide 9: service簡介(2/4)
service運作模式
  分成用戶端(client)與伺服端(server)
  運作流程
    創建server
    由client發送需求(request)給server
    server處理好需求後，回傳結果(response)給client
  Client與server都是一個節點(node)
  request與respons之間的溝通都不是message(topic才適用message)
    另外定義一個檔案來描述reques與response
    這個檔案附檔名為.srv
.srv

## Slide 10: service簡介(2/4)
service架構圖
Client
Client
Server
Service
request1
response1
request2
request2
request1
response2
response2
response1

## Slide 11: service簡介(3/4)
srv放哪?
  通常，srv會放在package中，一個叫做srv的資料夾底下
    跟launch、msg一樣
如何定義servic的reques與response
  創建一個附檔名為srv的檔案
  ---
    分隔線，分隔req與res
    分隔線上為request
    分隔線下為response
ex

## Slide 12: service簡介(4/4)
比較topic與service
  兩端節點
    Topic:publishe與subscriber
    Service:client與server
  資訊的傳遞
    Topic(單向):publisher把message發佈到topic上
      若有subscriber，就會收到message
    Service(雙向):client發送request給server，由serve回傳respons給client

## Slide 13: 創建service(1/2)
Step1.創建.srv檔案
  創建一個package或到現有package中
  創建srv資料夾
  在srv資料夾中創建.srv檔案並開始編輯
Step2.讓ROS生成相關程式
  在package中修改以下描述
First_srv.srv
int32 val
---
float32 ans
request
---
response

## Slide 14: 創建service(2/2)
Step3.設定依賴、告訴catkin要編譯srv檔
  在CMakeList.txt中修改以下描述
Step4.catkin_make
srv_file_name.srv
移除註解

## Slide 15: 使用service(1/3)
列出所有server
  $ rosservice list
顯示service的srv檔案內容與精簡資訊
  $ rossrv show <srv_file_name>

## Slide 16: 使用service(2/3)
查詢提供service的節點
  $ rosnode info <node_name>
    Ex: $ rosnode info turtlesim
查詢service的資訊
  $ rosservice info <service_name>
    Ex: $ rosservice info /spawn

## Slide 17: 使用service(3/3)
使用termina發送reques給service
  $ rosservice call <service_name> <request_input_param>
    Ex:$ rosservice call /spawn 2 3 3.14 aa
    再現有模擬器中創建一隻名為aa的烏龜，
    位於(x,y) = (2,3)的位置，角度為180度

## Slide 18: 撰寫service程式
功能
  Client:發送一個數值給server
  Server:計算數值的平方，並回傳給client
開啟server端
開啟client並給予數值

## Slide 19: 撰寫service-server程式(1/2)
Step1.include srv函式庫
  #include "ros/ros.h"
  #include <pow_service/first.h>
Step2.建立servic的server

## Slide 20: 撰寫service-server程式(2/2)
Step3.撰寫callback function

## Slide 21: 撰寫service-client程式(1/2)
Step1.include srv 函式庫
  #include "ros/ros.h"
  #include <pow_service/first.h>
Step.2建立servic的client

## Slide 22: 撰寫service-client程式(2/2)
範例

## Slide 23: 修改CMakeList.txt
Step3.設定依賴檔、告訴catkin要編譯cpp檔
還記得嗎?

## Slide 24: 輸出結果
結果
  使用rosrun 執行server、client
    Server
    client
  使用termina執行client

## Slide 25: Homework(1/3)
完成可以計算數值相加並相乘的server(再創一個package)
  結果
    使用rosrun 執行server、client

## Slide 26: Homework(2/3)
Launch檔內容
上面的圖，如果執行launch時，其實不會work
總共有兩個問題，請依照之前的PPT教學內容自行解決
PS 橘色框裡面的用法是正確的

## Slide 27: Homework(3/3)
使用launch執行
  結果(注意! Server要先開啟)

## Slide 28: 謝 謝 指 教